## Slide 1: Gravitatsioonimudelid väljapääsupunktide kaalude määramiseks
Kokkuvõte ja visualiseeringud

## Slide 2: Sissejuhatus
Gravitatsioonimudelid võimaldavad hinnata väljapääsupunktide olulisust, arvestades kaugust tõmbekeskustest ja kohalikke tegureid nagu liiklus, teekatte kvaliteet, takistused ja atraktiivsus.

## Slide 3: Matemaatiline taust
Kaal arvutatakse valemiga:
w_{ij} = (a_i^α * q_i^β * t_i^γ * r_i^δ) / d_{ij}^λ
Kogukaal väljapääsupunktile:
W_i = ∑ w_{ij} üle kõigi gravitatsioonipunktide j
Kus:
a = atraktiivsus, q = teekatte kvaliteet, t = liiklussagedus, r = takistustegur, d = kaugus

## Slide 4: Simulatsioonid ja tulemused
Simulatsioon viidi läbi 5 väljapääsupunktiga ja 3 gravitatsioonipunktiga.
Arvutati kaalud iga gravitatsioonipunkti suhtes ning summeeriti kogukaalud.
Tulemused visualiseeriti graafikutena ja kaardil.

## Slide 5: Interaktiivne tööriist
Loosime Jupyter Notebooki tööriista, kus kasutaja saab muuta eksponentide väärtusi (α, β, γ, δ, λ) ja jälgida, kuidas need mõjutavad väljapääsupunktide kaale ja visualiseeringuid.

## Slide 6: Viidatud kirjandus
1. Stacherl & Sauzet (2023) – Gravity models for spatial healthcare access
2. Portland State University – Gravity and Spatial Interaction Models
3. Tóth & Kincses (2015) – Accessibility and gravity analogy
4. Haynes & Fotheringham (1984) – Gravity and spatial interaction models

## Slide 7: Tabel: väljapääsupunktide kaalud
Exit | Weight G1 | Weight G2 | Weight G3 | Total Weight
A | 0.972 | 0.432 | 0.243 | 1.647
B | 0.0588 | 0.0726 | 0.1633 | 0.2947
C | 0.5306 | 1.040 | 0.260 | 1.8306
D | 0.0160 | 0.0190 | 0.0922 | 0.1272
E | 0.1760 | 0.2299 | 0.1391 | 0.5449

## Slide 8: Visualiseeringud
Lisatud on järgmised graafikud:
- Tulpdiagramm: väljapääsupunktide kogukaalud
- Punktdiagramm: kaugus vs kaal
- Radar-graafik: tegurite profiilid
- Soojuskaart: tegurite ja kaalude seosed
- Kaardivisualiseering: väljapääsupunktid ja gravitatsioonipunktid